Тести  «Слюсарна справа»

1.Тонкі листи металу виправляють

А   дерев`яними молотками (киянками);

Б   мідними, латунними або свинцевими молотками;

В   сталевими молотками вагою 400 - 600 грам ;

Г   руками.

2.Ручні ножиці використовують для різання сталевих листів товщиною

А   0,5 ÷ 1 мм;

Б   1,5 ÷ 2 мм;

В   2 ÷ 3 мм;

Г   5мм.

3.Напилки з подвійною (перехресною) насічкою застосовують для обпилювання

А   м`яких металів;

Б   дерева, шкіри, гуми;

В   середніх і твердих металів;

Г   скла.

4.У гвинтових пресах, домкратах застосовується

А   циліндрична трикутна різьба;

Б   упорна різьба ;

В   прямокутна різьба;

Г   метрична різьба.

5.Легкоплавкі припої марки ПОС- 40 мають вміст :

А   40% олова;

Б   40% свинцю;

В   4% олова;

Г   4% свинцю.

6.За допомогою штангенциркуля ШЦ - І можна зняти виміри з точністю до

А   0,1мм;

Б   0,01 мм;

В   0,001мм;

Г   0,0001мм.

7. Для виготовлення різальних інструментів  використовують сталь

А   інструментальну;

Б   конструкційну;

В   автоматну;

Г   револьверну.

8. Розмічання  - це

А   відокремлення заготовки від матеріалу;

Б   перенесення розмірів деталі з креслення на матеріал;

В   видалення зайвого металу із заготовки;

Г   зміна геометричної форми.

9. Обпилювання  - це

А   зняття шару металу за допомогою ножівки;

Б   зняття шару металу за допомогою шабера;

В   зняття шару металу за допомогою зубила;

Г   зняття шару металу за допомогою напилка.

10. Зовнішню різьбу нарізують за допомогою

А   плашки;

Б   мітчика;

В   ножівки;

Г   зенкера.

11. Внутрішню різьбу нарізують за допомогою

А   плашки;

Б   мітчика;

В   ножівки;

Г   зенкера.

12. Свердління – це

А   утворення заглиблення під бовти, шурупи, заклепки;

Б   чистова обробка отворів;

В   утворення в суцільному матеріалі наскрізного або глухого отвору;

Г   чистова обробка отворів з великою точністю.

13.Для операції зенкерування використовують

А   свердла;

Б   розгортки;

В   зенкери;

Г   пальчикові фрези.

14.Ножівкове полотно встановлюють у рамку зубами

А   вперед;

Б   назад;

В   немає різниці.

15.Як називається процес  чистової обробки отворів?

А   зенкуванням;

Б   розвертанням;

В   зенкеруванням;

Г   свердління.

16.Кернер застосовується для

А   виконання отворів;

Б   рубання металу;

В   розмічання;

Г   гнуття.

17. При розмітці використовують

А   обтискувач;

Б   слюсарний циркуль;

В   зубило;

Г   надфіль.

18. При рубанні використовують

А   обтискувач;

Б   слюсарний циркуль;

В   зубило;

Г   надфіль.

19. З якою метою знімають фаски на кінці стержня і на вході отвору при нарізанні різьби?

А   для підвищення міцності різьби;

Б   для підвищення зносостійкості;

В   для забезпечення кращого врізання інструмента;

Г   для нарізання відповідної форми нитки різьби.

20. Розсвердлювання застосовують для

А   утворення загального інструмента - свердла, якому надають

обертального та поступального руху відносно його осі;

Б   збільшення розміру отвору в суцільному матеріалі,

який  отримали литтям, штампуванням, куванням та іншими способами;

В   створення отвору під надрізання різьби, розгортання  та зенкерування;

Г   чистової обробки отворів.

21. Назвіть види різьб по профілю:

А   ліва та права;

Б   зовнішня та внутрішня;

В   трикутна, прямокутна, трапецоїдна, упорна, кругла;

Г   зовнішня, ліва, трикутна.

22. Паяння – це

А   процес виготовлення нероз’ємного з’єднання матеріалів

з нагріванням нижче температури їх плавлення, змочення їх

розплавленим припоєм та зчеплення при охолодженні шва;

Б   процес аналогічний зварюванню, але проходить при більш низьких температурах;

В   слюсарна операція, при якій за допомогою паяльника чи паяльної лампи виконують з’єднання металів;

Г   процес отримання роз’ємного  з’єднання за допомогою припою.

23.Клепання виконують за допомогою

А   бовтів;

Б   гвинтів;

В   заклепок;

Г   штифтів.

24.Для холодного клепання діаметр отвору під заклепку  повинен бути:

А   дорівнювати діаметру заклепки;

Б   більше на 0,1 - 0,2 мм від діаметра заклепки;

В   менше на 0,1 - 0,2 мм від діаметра заклепки;

Г   більше на 1 мм від діаметра заклепки.

25. До комплекту мітчиків входять

А   середній , правильний, чистовий;

Б   середній, номінальний, чистовий ;

В   чорновий, номінальний, чистовий;

Г   чорновий, середній, чистовий.