Тести «Технічне обслуговування»

1. Збільшення зазору між кільцями поршня та циліндром призведе до

А   вібрації;

Б   сторонніх шумів;

В   витікання оливи;

Г   зменшення  потужності.

2. При ремонті циліндрів використовують

А   рулетку;

Б   транспортир;

В   нутромір;

Г   кутник.

3. Збільшення зазору між клапаном та сідлом клапана призведе до

А   випадання клапанів ;

Б   зниження  потужності двигуна;

В   перевитрати палива;

Г   збільшення потужності.

4. Тепловий зазор клапанів потрібен для

А   збільшення потужності двигуна;

Б   компенсації  температурного розширення;

В   прокручування клапана;

Г   поліпшити наповнення циліндра.

5. Стуки та шуми у двигуні виникають в наслідок

А   переохолодження двигуна;

Б   збільшення зазорів між спряженими деталями;

В   недостатнього тиску оливи;

Г   збільшення камери згорання.

6.Дзвінкі стуки в  блоці циліндрів можуть бути внаслідок

А   збільшення зазору між вкладишами та  шатунними шийками;

Б   збільшення зазору між вкладишами та  опорними  шийками;

В   збільшення зазору фланцем колінчатого валу та маховиком;

Г   збільшення обертів колінчатого валу.

7. До зниження потужності призводить

А   залягання поршневих кілець канавах поршнів;

Б   спрацювання шийок колінчастого валу;

В   знос зубців маховика;

Г   зниження тиску оливи.

8. До несправностей  газорозподільчого механізму відносять

А   нещільне прилягання клапанів;

Б   підвищений тиск палива;

В   знижений тиск палива;

Г   руйнування прокладки між циліндром та головкою циліндрів.

9. Переохолодження двигуна може бути через

А   заїдання термостата у закритому стані;

Б   збільшення об’єму охолодної рідини;

В   заїдання термостата у відкритому  стані;

Г   неправильний вибір охолоджувальної рідини.

10. Перегрів  двигуна може бути через

А   неправильний вибір охолоджувальної рідини;

Б   заїдання термостата у закритому стані;

В   збільшення об’єму охолодної рідини;

Г   заїдання термостата у відкритому стані.

11. Перегрів двигуна може бути через

А   заїдання термостата у відкритому стані;

Б   спрацювання спряжених деталей;

В   пошкодження водяного насосу ;

Г   знижена компресії.

12. Недостатні рівень охолодної рідини може бути внаслідок

А   послаблення паса вентилятора;

Б   нещільності з’єднання патрубків;

В   заїдання термостата;

Г   зниження компресії.

13. Зниження тиску оливи може бути через

А   заїдання редукційного клапану насосу  у закритому стані;

Б   несправності  в системі охолодження;

В   засмічення оливопроводів;

Г   заїдання редукційного клапана у відкритому стані.

14. Підвищення тиску оливи може бути через

А   застосування оливи підвищеної в’язкості;

Б   заїдання редукційного клапану насосу  у відкритому стані;

В   несправності системи охолодження двигуна;

Г   малого рівня оливи в піддоні картера.

15. При  промиванні  системи мащення потрібно

А   застосовувати оливу, яка була в двигуні;

Б   злити охолодну рідину;

В   перевірити рівень оливи;

Г   замінити  оливний фільтр.

16. До основних несправностей системи живлення карбюраторного двигуна  відносять

А   приготування середньої суміші;

Б   приготування перезбідненої суміші;

В   фільтрування повітря;

Г   стуки в газорозподільному механізмі.

17. Причиною приготування перезбагаченої суміші  є

А   недостатній рівень палива в поплавцеві камері;

Б   засмолення повітряних жиклерів ;

В   підсмоктування повітря  в  місці кріплення карбюратора;

Г   пошкодження прокладки між блоком циліндрів та головкою циліндрів.

18. Причиною приготування  перезбідненої  суміші є

А   недостатній рівень палива в поплавцеві камері;

Б   засмолення повітряних жиклерів ;

В   збільшення отворів паливних жиклерів ;

Г   високий рівень палива в поплавцеві камері.

19. Обслуговування повітряного фільтра полягає в

А   промиванні фільтруючого елементу;

Б   фарбуванні корпуса фільтра;

В   прочищенні повітряних жиклерів;

Г   заміні повітряного фільтра в цілому;

20. До несправностей паливного насосу відносять

А   пошкодження діафрагми;

Б   заїдання редукційного клапана;

В   засмічення повітряних жиклерів;

Г   пошкодження підшипників.

21. Основна несправність акумуляторної батареї  - це

А   підвищення напруги до 220 вольт;

Б   коротке замикання;

В   самозаряджання акумуляторної батареї;

Г   підвищення сили струму.

22.Причини сульфатації акумуляторної батареї

А   велика густина електроліту;

Б   несправності генератора;

В   окиснення полюсних штирів;

Г   підвищення напруги.

23. Коротке замикання акумуляторної батареї супроводжується

А   зупинкою автомобіля;

Б   різким зниженням напруги;

В   замерзанням електроліту;

Г   різким збільшенням напруги.

24.Причини підвищеного саморозряджання  акумуляторної батареї

А   несправність  генератора;

Б   зниження температури електроліту;

В   кипіння електроліту;

Г   потрапляння в середину акумулятора часток металу.

25. До основних несправностей генератора відносять

А   окиснення та обгорання контактів генератора;

Б   зниження потужності двигуна;

В   застосування контактних кілець більшого розміру ;
Г   несвоєчасне запалювання.

26. Стан  генератора  визначають  по

А   стороннім шумам у двигуні;

Б   ступені нагріву  генератора;

В   роботі двигуна;

Г   контрольній лампі.

27. Пізнє запалювання характерне

А   збільшенням  потужності;

Б   втратою  потужності;

В   переохолодженням  двигуна;

Г   перевитратою  оливи .

28. До несправності свічки запалювання належить

А   відкладення  нагару на електродах ;

Б   розплавлення ізолятора;

В   відкладення нагару на різьбі;

Г   відкладення нагару на ізоляторі.

29. До несправностей стартера відносять

А   підвищену шумність;

Б   підвищення напруги ;
В   коротке замикання;
Г   спрацювання щіток і колектора .

30. Збільшення вільного ходу рульового колеса  може  бути через

А   порушення кутів встановлення коліс;

Б   спрацювання шарнірних з’єднань рульових тяг; 
В   пошкодження амортизатора;
Г   спрацювання сайлентблоків.

31.Туге обертання рульового колеса може бути через

А   деформацію деталей рульового привода; 
Б   неправильне встановлення кутів ведучих коліс;
В   неправильне встановлення кутів відомих коліс; 
Г   деформацію  деталей підвіски.

32. Зменшення  робочого  ходу педалі гальм може бути через

А   порушення кутів встановлення передніх коліс;
Б   неправильне регулювання положення педалі гальм; 
В   повітря в системі; 
Г   зменшення швидкості автомобіля.

33. Недостатня ефективність гальмування може бути через

А   порушення кутів встановлення коліс;
Б   несправності  агрегатів трансмісії ; 
В   повний знос гальмівних колодок;

Г   зниження швидкості автомобіля.

34. Недостатня ефективність гальмування може бути через

А   зниження швидкості автомобіля;
Б   несправності агрегатів трансмісії  ; 
В   порушення кутів встановлення передніх коліс;

Г   замаслення колодок гальмових механізмів.

35.Збільшення зусилля на педаль гальма може бути через

А   несправний вакуумний підсилювач; 
Б   пересихання гумових ущільнювачів; 
В   пошкодження рульових тяг;
Г   зниження швидкості автомобіля.

36. Основні несправності ходової частини автомобіля – це

А   пошкодження рульових тяг;
Б   нерівномірне спрацювання протектора шин; 
В   пошкодження кульових шарнірів; 
Г   пошкодження  днища автомобіля.

37. Перша дія при регулюванні підшипників маточини  колеса

А   підняти домкратом колесо и надати йому обертального руху; 
Б   знизити тиск у шинах до 0,02 – 0.03 МПа;
В   протерти колесо; 
Г   повернути колесо по годинниковій стрілці та відпустити його.

38. Для балансування коліс потрібно

А   зафіксувати колесо від обертального руху; 
Б   встановити на колесі тиск 2 МПа; 
В   зняти ковпак маточини, та похитуючи колесо за верхній край у поперечному напряму, упевнитись, що люфт у підшипниках є; 
Г   повернути колесо по годинниковій стрілці та відпустити його.

39. Сильні удари кузова можуть бути через

А   деформації поворотних кулаків;
Б   несправності амортизаторів;
В   попадання на ресори охолодної рідини; 
Г   руйнування кульових шарнірів.

40. Пробуксування зчеплення може бути через

А   замаслення фрикційних накладок веденого диску; 
Б   збільшення швидкості автомобіля;
В   знос зубців маховика; 
Г   розбалансування маховика.

41. Неповне вимикання зчеплення може бути через

А   замаслення фрикційних накладок веденого диску;
Б   збільшення вільного ходу педалі зчеплення;
В   несправність  стартера; 
Г   розбалансування маховика.

42.Одна з  основних несправностей зчеплення – це

А   зменшення величини крутного моменту; 
Б   шум  при переключені передач;
В   шум у зчепленні під час руху; 
Г   збільшення крутного моменту.

43. Основні несправності карданної передачі - це

А   прогин валу; 
Б   підтікання оливи;
В   забруднення карданного валу; 
Г   ривки під час зрушування з місця.

44. Основні несправності коробки передач

А  пробуксування зчеплення;
Б   ривки під час рушання з місця; 
В   шум під час руху; 
Г  застосування оливи підвищеної в’язкості.

45. Основна несправність  заднього мосту – це

А   заїдання педалі в натиснутому положенні;
Б   шум і нагрівання  під час руху;
В   зменшення крутного моменту;
Г   ривки під час рушання з місця.

46. Порушення балансування коліс впливає на

А   підвищене спрацювання шин; 
Б   пробуксування   коліс;
В   поліпшення  маневреності  автомобіля; 
Г   підвищений шум при русі автомобіля.

47. Причини відведення автомобіля в бік від прямолінійного руху:

А   підвищений дисбаланс задніх коліс;
Б   однаковий тиск у шинах передніх коліс; 
В   спрацювання деталей головного редуктора;
Г   неправильний  зазор в підшипниках передніх коліс.

48. Для усунення несправності: відведення автомобіля в бік від прямолінійного руху потрібно

А   знизити тиск у шинах передніх коліс; 
Б   встановити правильний зазор в підшипниках передніх коліс; 
В   відбалансувати задні колеса;
Г   замінити пошкоджені деталі головного редуктора.

49.Компресія двигуна в більшій мірі залежить від технічного стану

А   циліндрово-поршневої  групи ;

Б   системи запалювання;

В   система охолодження ;

Г   системи змащення.

50. Теплові зазори перевіряють та регулюють при незмінному положенні колінчатого валу

А   на клапанах одного циліндра;

Б   на клапанах різних циліндрів;

В   на працюючому двигуні;

Г   за схемою.

51. Причина нерівномірної  подачі палива до форсунок секціями насоса високого тиску:

А   важке заведення двигуна;

Б   робота двигуна з переривами;

В   задимлений хлопок;

Г   всі перераховані випадки.

52. Перевірка рівня оливи в двигуни за допомогою щупа виконується

А   на працюючому двигуні в режимі холостого ходу;

Б   зразу після зупинки двигуна;

В   через 3-4хв.після зупинки двигуна;

Г   незалежно від стану двигуна.

53. Відпрацьовану оливу з системи змащення  зливають

А   зразу після виключення двигуна;

Б   після зниження температури охолоджувальної рідини до 400С;

В   після охолодження двигуна до температури навколишнього середовища;

Г   на холодному або гарячому двигуну в залежності від його конструкцій.

54. Перевіряють циркуляцію палива, дію насоса високого тиску та форсунок під час

А   СТО;

Б   ТО-3;

В   ТО-1;

Г   ЩТО.

55. За якими признаками можливо знайти найбільший витік газу при перевірці щільності системи живлення газобалонних автомобілів ?

А   по виходу газу на впуск ;

Б   по бульбашкам після нанесення мильної піни;

В   по зниженню потужності двигуна;

Г   за будь-яких ознак.

56. При перевірці щільності  системи живлення газобалонного  автомобіля її заповнюють під тиском

А   0,16 МПа;

Б   11,6 МПа ;

В   16 МПА;

Г   при будь-якій з перерахованих.

57. Знімають газовий редуктор з двигуна та перевіряють його справність

при  проведенні

А   ЩТО;

Б   ТО-1;

В   ТО-2;

Г   СТО-1.

58.  Які з перерахованих несправностей частково впливають на інтенсивність зношення шин?

А   тиск повітря в шинах не відповідає нормам;

Б   не відповідають величини розвалу та сходження коліс;

В   підвищений люфт в підшипниках маточин коліс;

Г   підвищений люфт рульового керування .

59. Виявити, що в одному з акумуляторів  виникло коротке замикання можливо по

А   збільшенню платності у всіх акумуляторів;

Б   різкому зниження напруги на виводах (+)і(-)батареї;

В   зниженню щільності електроліту;

Г   збільшенню  напруги в цьому акумуляторі.

60.Обрив обмотки збудження генератора призведе

А   до зниження напруги в клемах генератора в 3-4(В)при будь-якій чистоті обертання колінчатого валу;

Б   до зниження напруги на клемах генератора в 8-10(В);

В   до короткого замкнення обмотки стартера зниження потужності;

Г   до підвищення  сили струму.

61. Несправність регулятора напруги  призведе

А   до зниження напруги в клемах генератора в 3-4(В)при будь-якій чистоті обертання колінчатого валу;

Б   до зниження  сили  струму;

В   до короткого замкнення обмотки стартера зниження потужності;

Г   до підвищення на клемах генератора або відсутності напруги.

62. В момент закінчення прокачування  гальм, клапан видалення повітря закручують. При цьому педаль гальма

А   повинна бути натиснута;

Б   повинна бути відпущена;

В   три рази переміщена з крайніх положень;

Г   може знаходитись в будь-кому крайньому положенні.

63. Якщо в систему гідропідсилювача потрапило повітря, то наслідком цього буде

А   заїдання рульового колеса;

Б   підвищений люфт руля ;

В   непрацездатність підсилювача;

Г   зменшення кута повернення коліс.

64. Якщо при вмиканні стартера чути стук, який вмикає тягове реле, а якір стартера не починає обертатися, то це може виникнути внаслідок

А   підгоряння контактного диску та вимикачів  тягового реле ;

Б   велике зношення щіток та замаслення колекторів;

В   обгорання контактів вимикача запалення та стартера;

Г   будь-яке з перерахованих.

65.Якщо після заведення двигуна,  якір стартера продовжує обертатися після повернення ключа в вимикачі запалення в стан «запалення увімкнено» , то це може бути

А   несправність реле увімкнення стартера ;

Б   обгорання контактів вимикача запалення та стартера;

В   обрив в обмотках полюсних башмаків;

Г   недостатній контакт між щитами та колектором якоря.

66. Зчеплення пробуксовує, коли педаль зчеплення

А   відпущена;

Б   натиснута;

В   знаходиться в одному з крайніх положень;

Г   переміщена з початкового положення в нижнє положення.

67. Перед перевіркою сходження коліс необхідно перевірити кріплення

А   важелів рульової трапеції;

Б   поперечних рульових тяг;

В   сошки та маятникового важеля;

Г   всіх перерахованих деталей.

68. Важке обертання рульового колеса може бути при

А   овальності рульового колеса;

Б   підвищений тиск повітря в шинах;

В   відсутність зазору між черв’яком та роликом;

Г   порушені кути встановлення.

69. Видалення повітря з гідроприводу виконують

А   із зняттям гальмових циліндрів;

Б   після зняття барабанів;

В   без зняття коліс ;

Г   після зняття коліс.