Тести  « Допуски та технічні виміри»

1. Номінальний розмір – це

А   розмір, одержаний у результаті вимірювання;

Б   найбільший діаметр вала;

В   найменший діаметр отвору;

Г   початок відліку граничних розмірів.

2. Посадка – це

А  величина деформації отвору і вала в процесі їх щільного з’єднання;

Б   характер  з’єднання деталей, що визначені величиною отримуваних зазорі та натягів;

В   різниця між найбільшим граничним і номінальним розмірами;

Г   різниця між найбільшим та найменшим розмірами деталі.

3. Нижнє граничне відхилення – це

А   найбільша точність виготовлення деталі;

Б   найменша похибка виготовлення деталі;

В   різниця між найменшим граничним і номінальним розмірами;

Г   різниця між найменшим дійсним і найбільшим дійсним розмірами.

4. Зазор – це

А   різниця розмірів валу та отвору до складання;

Б   різниця розмірів валу та отвору після складання;

В   додатна різниця розмірів валу та отвору;

Г   різниця розмірів отвору і валу, якщо розмір отвору  більший.

5. Найбільший натяг – це

А   різниця між найменшим граничним розміром отвору і найбільшим граничним розміром валу;

Б   різниця між найбільшим граничним розміром отвору і найменшим граничним   розміром валу;

В   різниця між найменшим граничним розміром валу і найбільшим граничним розміром отвору;

Г   різниця між найбільшим  граничним розміром валу і найменшим граничним розміром отвору.

6. Допуск – це

А   допустиме відхилення від допустимого розміру;

Б    величина допустимої зміни розміру внаслідок спрацювання деталі;

В   різниця між найбільшим і найменшим граничними розмірами;

Г    різниця між найбільшим граничним і номінальним розмірами.

7. Найменший натяг – це

А   різниця між найменшим граничним розміром отвору і найбільшим граничним розміром валу;

Б   різниця між найбільшим граничним розміром отвору і найменшим граничним розміром валу;

В   різниця між найменшим граничним розміром валу і найбільшим граничним розміром отвору;

Г   різниця між найбільшим граничним розміром валу і найменшим граничним розміром отвору.

8. Діаметр вала за кресленням        .     Вал,  з якими розмірами слід забракувати?

А   60,00;

Б   59,99;

В   59,98;

Г   59,97.

9.  Найменший зазор – це

А  різниця між найменшим граничним розміром отвору і найбільшим граничним розміром валу;

Б різниця між найбільшим граничним розміром отвору і найменшим граничним розміром валу;

В  різниця між найменшим граничним розміром валу і найбільшим граничним розміром отвору;

Г  різниця між найбільшим граничним розміром валу і найменшим граничним розміром отвору.

10. Номінальний діаметр отвору D=115. Задано, що дійсні розміри отвору повинні бути не більше 115,015 і не менше 114,982. Визначте допуск отвору.

А   0,003;

Б   0,033;

В   0,015;

Г   0,018.

11. Найбільший зазор – це

А   різниця між найменшим граничним розміром отвору і найбільшим граничним розміром валу;

Б   різниця між найбільшим граничним розміром отвору і найменшим граничним розміром валу;

В   різниця між найменшим граничним розміром валу і найбільшим граничним розміром отвору;

Г   різниця між найбільшим граничним розміром валу і найменшим граничним розміром отвору.

12. Посадка – це

А   величина деформації отвору і вала в процесі їх щільного з’єднання;

Б   характер спряження охоплюваної й охопленої поверхонь двох з’єднуваних деталей;

В   різниця між найбільшим граничним і номінальним розмірами;

Г   різниця між найбільшим та найменшим розмірами деталі.

13. Натяг – це

А   абсолютна різниця розмірів валу та отвору до складання;

Б   абсолютна різниця розмірів валу та отвору після складання;

В   різниця розмірів отвору та валу до складання;

Г   додатна різниця розмірів валу та отвору;

14. Квалітет – це

А   ступінь точності виготовлення  деталі;

Б   якість поверхні деталі
В   поле допуску;

Г   порядковий номер деталі

15. Які з посадок належать до системи валу?

А   H7/g6, F8/h6;

Б   H7/g6, Н7/р6, F8/h6;

В   Н5/п4, Н9/е8, M6/h5;

Г   F8/h6, F8/h6, M6/h5.

16. Дійсний розмір – це

А   найбільший діаметр вала;

Б   розмір, одержаний у результаті вимірювання;

В   найменший діаметр отвору;

Г   розмір, який вказаний на кресленні.

17. Різниця між найбільшим  і найменшим граничними розмірами називається

А   верхнє відхилення;

Б   допуск;

В   нижнє відхилення;

Г   поле допуску.

18. Дійсний розмір придатної деталі має коливатись між

А   найбільшим граничним і номінальним	розмірами;

Б   номінальним і найменшим граничним розмірами;

В   верхнім і нижнім відхилення;

Г   найбільшим і найменшим граничними розмірами.

19. Число 40  у позначенні розміру   називається

А   найбільший граничний розмір;

Б   найменший граничний розмір;

В   номінальний розмір;

Г   дійсний розмір.

20. Число -0,028  у позначенні розміру  називається

А   верхнє відхилення;

Б   нижнє відхилення;

В   номінальний розмір;

Г   поле допуску.