Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 8211.D0.28.52-2014

(позначення стандарту)

Професія:         Токар

Код:                   8211

Кваліфікація:  токар 2-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ПТНЗ

- Професія: 8211 Токар

- Кваліфікація: 2 розряд

- Кваліфікаційні вимоги

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип роботи однотипних токарних верстатів; найменування, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних пристроїв; будову простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; призначення і правила застосування звичайного і спеціального різального інструменту; кути, правила заточування і установлення різців і свердел; основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти обробки); призначення та властивості охолоджувальних та мастильних рідин, відомості з основ електротехніки, матеріалознавства, технічного креслення тощо.

ПОВИНЕН УМІТИ: виконувати токарну обробку деталей за 12-14-м квалітетами (5-7-м класами точності) на універсальних токарних верстатах із застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для обробки визначених простих та середньої складності деталей або виконання окремих операцій. Нарізати зовнішню і внутрішню трикутну та прямокутну різьбу мітчиком або плашкою. Керувати верстатами (токарно-центровими) з висотою центрів 650-2000 мм під керівництвом токаря більш високої кваліфікації, допомагати під час установлення та знімання деталей, під час промірів під керівництвом токаря більш високої кваліфікації. Прибирати верстат.

- Загальнопрофесійні вимоги:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати знання з інформаційних технологій в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності  та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

- Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

- Сфера професійного використання випускника

Виробництво машин та устаткування; виробництво транспортного устаткування.

- Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3.  Медичні обмеження.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія:  8211 Токар                                              Кваліфікація: 2 розряд

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

1. Будову і принцип роботи однотипних токарних верстатів.

2. Найменування, будову, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних пристроїв.

3. Будову, призначення і правила застосування простого контрольно-вимірювального  інструменту.

4. Призначення і правила застосування нормального різального інструменту.

5. Геометрію, правила заточування і установлення різців та стержневих інструментів.

6. Призначення та зміст операційних і маршрутних карт технологічних процесів.

7.  Загальні відомості про бази і базування.

8. Технологію чорнової обробки зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь.

9. Технологію центрування отворів.

10. Технологію обробки циліндричних отворів свердлами, зенкерами і розточувальними різцями.

11. Геометричні параметри і види кріпильних різьб та їх позначення на кресленнях.

12. Технологію нарізання кріпильних різьб мітчиками і плашками та накатування різьбонакатними інструментами.

13. Технологію обробки конічних поверхонь широким різцем, поворотом верхніх полозків супорта, поперечним зміщенням корпусу задньої бабки.

14. Технологію обробки фасонних поверхонь фасонними різцями і поєднанням двох подач.

15. Технологію накатування рифлень.

16. Призначення і властивості змащувально-охолоджувальних рідин.

17. Основи теорії різання.

18. Допуски, посадки, квалітети точності і параметри шорсткості.

19. Основні властивості матеріалів, які обробляє.

20. Технічне креслення.

21. Основи електротехніки.

22. Інформаційні технології.

23. Основи галузевої економіки і підприємництва.

24. Основи адміністративного, цивільного та господарського права.

25. Вимоги нормативних актів з питань охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

ВМІЄ:

1. Організувати робоче місце.

2. Дотримуватись правил безпеки праці, пожежної безпеки, та виробничої санітарії.

3. Читати робочі креслення.

4.  Підбирати обладнання.

5.  Підбирати різальні та вимірювальні інструменти.

6.  Підбирати режими різання для виконання робіт на токарно-гвинторізних верстатах.

7. Застосовувати універсальні пристрої.

8.  Застосовувати нормальні і спеціальні різальні інструменти.

9.  Заточувати нормальний і спеціальний різальний інструмент, виготовлений з інструментальних сталей або оснащений пластинами з твердих сплавів або кераміки.

10. Користуватися технологічною документацією.

11. Підналагоджувати та перевіряти на точність токарно-гвинторізні верстати.

12. Здійснювати контроль за якістю продукції та самоконтроль при виконанні технічних прийомів.

13. Нарізати зовнішню і внутрішню трикутну різьбу плашкою та мітчиком.

14. Виконувати розрахунки для точіння конусів.

15. Застосовувати упори.

16. Керувати токарно-центровими верстатами з висотою центрів до 2000 мм,  допомагати під час установлення, знімання деталей та під час вимірювань під керівництвом токаря більш високої кваліфікації.

17.  Виконувати токарну обробку деталей за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності) на токарно-гвинторізних верстатах у межах визначених норм часу:

- болти, гвинти, пробки, шпильки – повна токарна обробка;

- валики гладкі і ступінчасті – повна токарна обробка;

- втулки гладкі та з буртиком діаметром і довжиною до 100 мм – токарна обробка;

- гайки та контргайки з діаметром різьби до 20 мм – повна токарна обробка;

- мітчики (без нарізання різьби), розгортки, свердла з циліндричним хвостовиком – токарна обробка з припуском на шліфування.

18. Виконувати токарну обробку деталей за 8-11 квалітетами (3-4 класами точності) на токарно-гвинторізних верстатах у межах визначених норм часу:

- барабани гальмівні – обточування зовнішнє, розточування, обточування конусу та підрізання торця;

- втулки прохідні та з буртиком діаметром та довжиною понад 100 мм – повна токарна обробка;

- гайки та контргайки з діаметром різьби до 20 мм – повна токарна обробка;

- крани фасонні, арматурні – підрізання торця, свердління і нарізання різьби;

- кришки, кільця з лабіринтовими канавками діаметром до 200 мм – повна токарна обробка;

- кулі і кульові з'єднання радіусом до 100 мм – обточування і розточування за шаблоном;

- оправки для розточувальних різців – повна токарна обробка;

- ручки та рукоятки фігурні – повна токарна обробка;

- фланці, маховики, шківи – повна токарна обробка;

- штифти конічні – повна токарна обробка.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія – Токар

Кваліфікація – 2 розряд

Загальний фонд навчального часу – 876 годин

| № з/п | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Загальнопрофесійна підготовка | 76 |  |
| 1.1 | Інформаційні технології | 17 | 4 |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 |  |
| 1.3 | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5 | Резерв часу | 17 |  |
| 2 | Професійно-теоретична підготовка | 245 |  |
| 2.1 | Спецтехнологія | 114 | 10 |
| 2.2 | Матеріалознавство | 24 | 2 |
| 2.3 | Допуски та технічні вимірювання | 24 | 2 |
| 2.4 | Охорона праці | 30 |  |
| 2.5 | Електротехніка з основами промислової електроніки | 26 | 2 |
| 2.6 | Читання креслень | 27 |  |
| 3 | Професійно-практична підготовка | 519 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 246 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 273 |  |
| 4 | Консультації | 30 |  |
| 5 | Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) | 6 |  |
| 6 | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 846 | 20 |

Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Професія – Токар

Кваліфікація – 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на ЛПР |
| 1 | Галузева структура економіки України | 1 |  |
| 2 | Структура і механізм функціонування ринкової економіки | 1 |  |
| 3 | Підприємство як форма діяльності в умовах ринкової економіки | 2 |  |
| 4 | Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності | 2 |  |
| 5 | Основи організації управління підприємством | 3 |  |
| 6 | Кадри підприємств і продуктивність праці | 2 |  |
| 7 | Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів | 2 |  |
| 8 | Якість продукції та економічна ефективність | 2 |  |
| 9 | Оплата праці | 2 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Галузева структура економіки України

Поняття суспільного поділу та його роль у формуванні галузей народного господарства і промисловості.

Промисловість як основа ланка народного господарства, її значення у забезпеченні економічного росту.

Поняття і класифікація галузей промисловості.

Галузева структура промисловості України, показники, що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури України. Закономірності розподілу виробничих сил. Територіальний розподіл праці. Розвиток галузей машинобудівного комплексу: показники та тенденції розвитку.

Практичні вправи і задачі.

Тема 2. Структура і механізм функціонування ринкової економіки

Ринок як форма існування товарного виробництва. Сутність ринку і його роль, основні види ринку.

Умови і принципи функціонування ринку. Ринкове саморегулювання і його функції. Ринкова інфраструктура та її склад (фондові, товарні, валютні біржі). Державне регулювання ринку.

Конкуренція – рушійна сила економічного прогресу.

Попит, пропозиція, ринкова ціна. Закони попиту і пропозиції. Ціна ринкової рівноваги.

Практичні вправи і задачі.

Тема 3. Підприємство  як форма діяльності в умовах ринкової економіки

Підприємництво і ринок. Сутність підприємництва. Види підприємницької діяльності. Види підприємств. Функції підприємництва. Закон України “Про підприємництво”.

Організаційно-правові форми підприємництва: індивідуальне володіння, партнерства, корпоративні підприємства.

Об’єднання підприємців. Господарські товариства. Закон України “Про господарські товариства”.

Практичні вправи і задачі.

Тема 4. Державна підтримка розвитку підприємства і підприємницької діяльності

Національна програма сприяння розвитку підприємства в Україні.

Правові акти про підприємства. Закони України «Про підприємство», «Про державну підтримку малого і середнього підприємства».

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Статут підприємства. Колективний договір.

Господарські товариства: економічні і правові основи їх діяльності.

Холдингові компанії, їх призначення та механізм  функціонування.

Тема 5. Основи організації управління підприємством

Поняття і необхідність управління підприємством. Три інструменти управління: ієрархія, культура, ринок.

Їх  використання в управлінні сучасним підприємством.

Сучасні принципи управління підприємством.

Методи управління підприємством.

Організаційні структури управлінням підприємством. Шляхи удосконалення підприємства.

Задачі для практичного розв’язання.

Тема 6. Кадри підприємства і продуктивність праці

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Кадрова політика та система управління персоналом. Ринок праці, особливості його формування та регулювання.

Фактори, що впливають на зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Сучасні методи підготовки кадрів. Служба зайнятості в Україні. Підготовка та перепідготовка кадрів. Удосконалення системи професійно-технічного навчання.

Показники продуктивності праці та методи її вимірювання. Планування продуктивності праці на підприємстві. Організація і нормування праці.

Розрахунки чисельності працюючих на підприємстві.

Приклади для розрахунків. Задачі для розв’язання.

Тема 7. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність використання виробничих фондів

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Технологія виробництва. Технічна безпека виробництва. Показники виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції.

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання.

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура основних виробничих фондів.

Облік і оцінка основних фондів. Показники зношення основних фондів. Показники руху основних фондів. Амортизація основних фондів.

Виробнича потужність підприємства, її зміст і методи визначення.

Шляхи підвищення ефективності виробничої  діяльності підприємства.

Приклади для розрахунків. Задачі для розв’язання.

Тема 8. Якість продукції та економічна ефективність

Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.

Методи оцінки якості. Державні стандарти якості. Сертифікація продукції.

Економічна ефективність підвищення якості продукції. Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції.

Приклади для розрахунків. Задачі для розрахунків.

Тема 9. Оплата праці на підприємстві

Заробітна плата, її економічний зміст форми і системи.

Тарифна система оплати праці.

Нові форми оплати праці, бригадний підряд, участь у прибутку.

Планування фонду оплати праці.

Державна політика оплати праці.

Приклади для розрахунків. Задачі.

Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології»

Професія – Токар

Кваліфікація – 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на ЛПР |
| 1 | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва | 10 | 2 |
| 2 | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 7 | 2 |
|  | Всього годин: | 17 | 4 |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням: верстатом, агрегатом, виробничою установкою, робототехнічним комплексом, гнучким автоматизованим модулем, лінією, цехом, підприємством.

Числове програмне керування та його різновидності.

Роботизація та автоматизація виробництва на основі електронно-обчислювальної техніки – основа інтенсифікації виробництва.

Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні.

Роль людського фактора в автоматизованому виробництві.

Перспектива розвитку електронно-обчислюваль-ної техніки і засобів автоматизації.

Лабораторно-практична робота №1

Складання алгоритмів управління автоматизації обладнанням.

Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій

Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів.

Функціональна схема мікропроцесора. Основний алгоритм роботи мікропроцесора.

Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація за визначенням та принципом дії.

Датчики, їх визначення. Класифікація датчиків по виду вхідних неелектричних величин: механічних, теплових, оптичних.

Виконавчі механізми. Приводи: електричний, електромагнітний.

Засоби представлення інформації різними датчиками та пристроями зв’язку з об’єктами управління.

Поняття  про  пристрої перетворення інформації (ЦАП, АЦП).

Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне.

Структура і визначення різних систем управління механізмами та технологічними процесами. Регулювання. Контроль. Сигналізація та блокування.

Рівні управління верстатами. Основні функції програмного керування на кожному рівні управління.

Лабораторно-практична робота №2

Функції програмного керування верстатами.

Типова навчальна програма з предмета  «Основи правових знань»

Професія – Токар

Кваліфікація – 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на ЛПР |
| 1 | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2 | Конституційні основи України | 6 |  |
| 3 | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 4 | Господарство і право | 1 |  |
| 5 | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів | 2 |  |
| 6 | Праця, закон і ми | 2 |  |
| 7 | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 1 |  |
| 8 | Злочин і покарання | 2 |  |
| 9 | Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна з засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини.

Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.

Тема 2. Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, – невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання та мову.

Основи особистості, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та  в інших випадках, передбачених законом, та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдуми, їх види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.

Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад конституційного Суду України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного Суду України.

Територіальний устрій України. Автономна республіка Крим.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та формули угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкове право.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об’єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи та види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності.

Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості. Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту. Правове регулювання господарської діяльності у сільському господарстві.

Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування.

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються при розв’язанні господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна  відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.

Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.

Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа-людина-суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи.

Екологізація всього виробничо-господарського – принцип господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання земель.

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху»

Професія – Токар

Кваліфікація – 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на ЛПР |
| 1 | Загальні положення, терміни та визначення | 1 |  |
| 2 | Обов’язки та права пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 3 | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин | 1 |  |
| 4 | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5 | Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів | 1 |  |
| 6 | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7 | Надання першої медичної допомоги підчас дорожньо-транспортних пригод | 1 |  |
| 8 | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення

Загальні положення, терміни та визначення Закону України “Про дорожній рух”. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створювати безпечні умови для усіх його учасників.

Закон України “Про дорожній рух”  про порядок навчання  різних груп населення  правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок уведення обмежень  у дорожньому русі,  відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

Тема 2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

Порядок руху пішоходів  у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які  пересуваються в інвалідних візках без двигуна,  керують велосипедом, мопедом та  мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.  Груповий рух людей дорогою. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при  наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках  маршрутного транспорту.

Правила посадки і висадки.

Правила і обов’язки  пасажирів при  користуванні транспортними засобами.

Дії пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин.  Технологічний стан і обладнання транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на  проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

Небезпечні наслідки  порушення вимог руху  велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення  в загальній  системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Значення сигналів  світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед  грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами  світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів та пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення  попереджувальних сигналів. Правила подачі  світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на  величину шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів  при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда.

Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух  у житловій зоні. Переваги пішоходів при русі в житловій зоні.

Автомагістралі  і автобани, їх основні ознаки.

Рух автомагістралями і автобанами.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Тема 7.  Надання першої медичної допомоги підчас дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.  Надання першої медичної допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспорту.

Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття  і види адміністративних порушень. Кримінальна  відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної  та природоекологічної  шкоди.

Типова навчальна програма з предмета  „Спецтехнологія”

Професія – Токар

Кваліфікація – 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на ЛПР |
| 1 | Мета і задачі предмету. Безпека праці | 2 |  |
| 2 | Основні відомості про токарну обробку | 6 |  |
| 3 | Загальні відомості про токарні верстати і пристрої до них | 6 |  |
| 4 | Токарні різці | 6 | 2 |
| 5 | Технологія обробки зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь | 15 | 2 |
| 6 | Технологія обробки циліндричних отворів | 15 |  |
| 7 | Технологія нарізання і накатування кріпильної різьби | 11 |  |
| 8 | Загальні відомості про технологічний процес обробки деталей | 15 | 4 |
| 9 | Технологія обробки конічних поверхонь | 10 |  |
| 10 | Технологія обробки фасонних поверхонь | 5 |  |
| 11 | Оздоблювальна обробка поверхонь | 2 |  |
| 12 | Відомості з технічної механіки | 5 |  |
| 13 | Токарні верстати та їх налагодження | 8 | 2 |
| 14 | Основи різання металів | 8 |  |
|  | Всього годин: | 114 | 10 |

Тема 1. Мета і задачі предмету. Безпека праці

Значення машинобудування для суспільного господарства держави, перспективи її розвитку. Історія розвитку машинобудування. Науково-технічний прогрес в галузі, його пріоритетне направлення. Значення професії токаря і перспективи її розвитку.

Обсяг, зміст і програма вивчення предмету "Спецтехнологія".

Роль професійної компетентності в забезпеченні високої якості продукції. Трудова і технічна дисципліна, культура праці. Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та навчальною програмою професійно-теоретичної підготовки токаря 2-го розряду, рекомендованою літературою.

Основні положення законодавства з охорони праці. Правила внутрішнього розпорядку та трудова дисципліна. Відповідальність керівництва за виконання норм та правил охорони праці. Відповідальність працюючих за виконання інструкції з безпеки праці.

Електробезпека. Дія електричного струму на організм. Види електротравм. Особливості огородження електроустановок. Заземлення верстатів.

Пожежна безпека. Причини виникнення пожеж. Основні системи пожежного захисту. Забезпечення пожежної безпеки при виконанні робіт з професії. Перша допомога потерпілим при пожежі.

Тема 2. Основні відомості про токарну обробку

Сутність обробки металів різанням. Поняття про припуски. Основні робочі рухи. Допоміжні рухи.

Види токарної обробки. Основні роботи, що виконуються на токарних верстатах. Деталі, які оброблюють на токарних верстатах.

Елементарні відомості про процес різання різних металів та утворення стружки. Види стружки. Елементи режиму різання при точінні. Класифікація поверхонь деталі при токарній обробці: оброблювана, поверхня різання, оброблена. Глибина різання. Лінійна швидкість обертання заготовок та частота обертання шпинделя, зв’язок між ними. Швидкість та величина подачі. Розрахунок режимів різання за заданими параметрами.

Загальні відомості про точність обробки та шорсткість поверхні, що обробляється.

Тема 3. Загальні відомості про токарні верстати і пристрої до них

Короткий історичний огляд розвитку токарних верстатів. Класифікація і маркування токарних верстатів. Типи токарних верстатів. Основні марки токарно-гвинторізних верстатів та їх характеристика. Основні вузли токарно-гвинторізних верстатів, їх будова та призначення.

Налагодження верстата на певний режим обробки. Організація робочого місця токаря. Утримання обладнання в чистоті, своєчасне змащування вузлів і деталей верстата.

Пристрої до токарних верстатів, їх призначення. Способи установки заготовок на токарному верстаті. Конструкція трикулачкового самоцентруючого патрону. Способи установки та закріплення заготовок у трикулачковому патроні. Види центрів та їх призначення. Установка заготовок у центрах. Повідкові пристрої. Умови застосування люнетів. Цангові і мембранні патрони.

Тема 4. Токарні різці

Токарні різці, їх будова і класифікація. Елементи головки різця. Основні кути різця та їх призначення.

Заточування та доведення різців. Контроль геометрії різців. Централізоване загострення токарних різців на підприємстві. Забезпечення стружколамання при точінні.

Інструментальні матеріали для виготовлення різців. Установлення різців в різцетримачеві.

Лабораторно-практична робота

Вивчення геометрії токарних різців.

Тема 5. Технологія обробки зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь

Типові деталі циліндричної форми. Технічні вимоги до зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь. Засоби контролю діаметрів та довжин.

Технологія обробки зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь.

Різці прохідні та підрізні, їх геометричні параметри та способи загострення різальної частини. Способи установки різців. Припуски на обробку. Режими різання при обробці циліндричних поверхонь для найбільш характерних матеріалів.

Технологія обробки торців та уступів. Умови забезпечення  циліндричності та площинності поверхонь. Режими різання під час обробки торців. Методи контролю площинності торцевих поверхонь.

Технологія виточування канавок та відрізання. Форми, розміри та призначення канавок. Припуски на відрізання. Прорізні та відрізні різці, форма різальної частини та їх геометричні параметри. Способи відрізання прямим та відігнутим різцем. Режими різання при виточуванні канавок та відрізанні. Засоби контролю канавок.

Технологія обробки ступінчастих валів. Вибір раціональної схеми обробки.

Технологічне оснащення токарів-новаторів. Умови застосування упорів. Упори, що регулюються.

Основні види дефектів при обробці зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь, при виточуванні канавок та відрізанні; заходи їх попередження.

Правила безпеки при обробці циліндричних поверхонь та відрізанні.

Вправи

- Визначення необхідної частоти обертання шпинделя за заданою швидкістю різання.

- Вибір режимів різання за довідником для конкретних умов обробки.

# Лабораторно-практичні роботи

- Вибір різців за видами робіт, що виконуються.

- Вимірювання кутів різця.

Тема 6. Технологія обробки циліндричних отворів

Загальні відомості про деталі з отворами. Види отворів і технічні вимоги до них.

Технологія обробки отворів. Свердління та розсвердлювання, точність обробки. Свердла, їх різновиди, призначення, способи установки та кріплення. Геометричні параметри різальної частини свердла. Види і способи загострення свердел. Контроль геометрії різальної частини свердла після заточування.

Способи свердління наскрізних та глухих отворів різних діаметрів. Технологія розсвердлювання. Режими різання при свердлінні і розсвердлюванні отворів.

Технологія зенкерування отворів, точність обробки. Зенкери, їх види та конструкції. Геометрія різальної частини зенкера. Припуски на зенкерування. Режими різання при зенкеруванні отворів.

Розточування. Види розточувальних різців та їх геометрія. Способи установки розточувальних різців (суцільних та державочних). Технологія розточування наскрізних та глухих отворів. Припуски на розточування. Технологія  виточування канавок в отворах. Режими різання при розточуванні.

Технологія отримання центрових отворів. Форми центрових отворів, їх геометричні параметри та призначення. Види і конструкції центровочних свердел. Режими різання при центруванні.

Основні види дефектів при обробці отворів та заходи їх попередження. Способи перевірки якості обробки отворів. Контрольно-вимірювальний інструмент.

Вимоги безпеки при обробці циліндричних отворів.

Тема 7. Технологія нарізання і накатування кріпильної різьби

Типові вироби з різьбою, їх призначення.

Утворення гвинтової лінії та гвинтової поверхні. Класифікація різьб. Кріпильна різьба. Види кріпильних різьб. Геометричні параметри різьби. Права та ліва різьба. Таблиці стандартизованих різьб. Позначення кріпильних різьб на кресленнях. Відомості про пластичну деформацію металу при різьбонарізанні.

Діаметри отворів та стержнів під нарізання різьби. Конструкція та геометричні параметри мітчиків і плашок. Способи нарізання кріпильної різьби мітчиками і плашками. Пристрої для установки та кріплення різьбонарізних інструментів при нарізанні кріпильних різьб на токарних верстатах.

Технологія накатування різьб. Переваги накатних різьб. Інструменти для накатування різьби.

Таблиці діаметрів стержнів та отворів під різьбу для різьбонарізних інструментів. Режими різьбонарізання та різьбонакатування. Змащування та охолодження. Основні види дефектів при нарізанні та накатуванні кріпильних різьб та заходи їх попередження. Способи та засоби контролю різьби. Вимоги безпеки.

Вправи

Визначення діаметрів стержня та отвору для нарізання різьби плашкою і мітчиком.

Тема 8. Загальні відомості про технологічний процес обробки деталей

Зміст технологічного процесу та його основні елементи: операція, установ, позиція, технологічний і допоміжний переходи, робочий і холостий ходи, робочий прийом. Види заготовок деталей та припуски на їх обробку.

Вихідні дані для розробки технологічного процесу. Послідовність побудови технологічного маршруту обробки деталі. Призначення та зміст операційних та маршрутних карт технологічних процесів механічної обробки деталей у відповідності до Єдиної системи технологічної документації (ЄСТД).

Послідовність обробки деталей типу вала (гладкого та з уступами) і типу втулки (наскрізної та глухої). Вибір способу та послідовності обробки окремих поверхонь деталей. Вибір затискних пристроїв і різальних та контрольно-вимірювальних інструментів.

Поняття про базі та базування. Види баз. Вибір технологічних баз.

Необхідність дотримання технологічної дисципліни.

# Практичні роботи

1. Розгляд та аналіз технологічного процесу обробки ступінчастого вала.

2. Розробка технологічного процесу обробки втулки.

Тема 9. Технологія обробки конічних поверхонь

Типові деталі з конічними поверхнями. Види конічних поверхонь і технічні вимоги до них.

Геометричні параметри конуса. Похил і конусність, їх розрахунок та позначення на кресленнях. Нормальні конусності і конуса Морзе.

Способи обробки зовнішніх конічних поверхонь: широким різцем, поворотом верхніх полозків супорта, поперечним зміщенням корпусу задньої бабки. Переваги та недоліки. Послідовність робіт при налагодженні верстата на обробку конічних поверхонь. Точність розташування вершини і різальної кромки різця та геометричні параметри обробленого конусу. Обробка внутрішніх конічних поверхонь широким різцем і поворотом верхніх полозків супорта.

Рекомендовані режими різання при обробці конічних поверхонь. Методи контролю конічних поверхонь. Шляхи підвищення продуктивності праці при обробці конічних поверхонь. Дефекти при обробці конічних поверхонь, їх причини та заходи попередження.

Правила безпеки під час обробки конічних поверхонь.

Вправи

1. Визначення геометричних параметрів конусу розрахунком за заданими параметрами.

2. Розрахунок величини зміщення корпусу задньої бабки для положистого конусу та кута повороту верхніх полозків супорту при обробці конусів.

3. Розбирання технологічних процесів обробки деталей з конічними поверхнями.

Тема 10. Технологія обробки фасонних поверхонь

Типові деталі з фасонними поверхнями. Види фасонних поверхонь і технічні вимоги до них.

Обробка зовнішніх і внутрішніх фасонних поверхонь фасонними різцями. Класифікація і конструкції фасонних різців. Заточування фасонних різців та контроль їх геометрії. Схеми установки фасонних різців. Поняття про корегування профільної кромки в залежності від її положення відносно осі деталі. Налагодження верстата для обробки фасонних поверхонь фасонними різцями.

Обробка фасонних поверхонь поєднанням двох подач.

Режими різання при обробці фасонних поверхонь. Способи та засоби контролю фасонних поверхонь. Основні види дефектів, їх причини та заходи попередження.

Вимоги безпеки під час обробки  фасонних поверхонь.

Вправи

Розгляд технологічних процесів обробки деталей з фасонними поверхнями.

Тема 11. Оздоблювальна обробка поверхонь

Призначення і види оздоблювальної обробки.

Пластичне деформування, як один із оздоблювальних методів обробки деталей. Накатування рифлень: припуски, інструмент, режими різання. Використання змащувально-охолоджувальних рідин.

Методи контролю якості поверхонь. Основні види дефектів, їх причини та заходи попередження.

Організація робочого місця і безпечні умови праці під час накатування рифлень.

Тема 12. Відомості з технічної механіки

Відомості про механізми, машини і деталі машин. Деталі та складальні одиниці (вузли) загального і спеціального призначення. Типи з’єднань деталей машин та їх призначення. Класифікація деталей загального призначення, їх призначення. Стандартизація деталей машин.

Кінематичні схеми механізмів. Умовні позначення на кінематичних схемах деталей і механізмів верстата.

Механізми для перетворення обертального руху (механічні передачі), класифікація передач. Основні відомості про фрикційні, зубчасті, черв’ячні, пасові, ланцюгові передачі; їх призначення, типи, будова, умовні позначення на кінематичних схемах. Елементи зубчастого зачеплення. Багатоступінчасті передачі (редуктори), коробки швидкостей. Поняття про передаточне відношення, обертальний момент, потужність та коефіцієнт корисної дії.

Механізми для перетворення передачі руху, їх призначення, будова, умовні позначення на кінематичних схемах.

Тема 13. Токарні верстати та їх налагодження

Класифікація токарних верстатів. Основні вузли та механізми сучасних токарних верстатів. Токарно-гвинторізні верстати. Основні марки токарно-гвинторізних верстатів та їх характеристика. Основні вузли токарно-гвинторізного верстата, їх будова та призначення. Будова та кінематичні схеми коробок швидкостей і коробок передач.

Електроустаткування токарного верстата. Запобіжні пристрої. Розташування електроустаткування. Електродвигун головного руху.

Технологічне оснащення токарних верстатів. Класифікація пристроїв, їх основні конструктивні елементи.

Принципи базування заготовок (валів, втулок, дисків, зубчастих коліс, корпусних деталей) в пристроях. Типові конструкції високопродуктивних пристроїв для закріплення заготовок.

Основи налагодження токарних верстатів. Поняття про налагодження кінематичних ланцюгів, пристроїв для виконання заданої технологічної операції та переналагодження верстата.

Послідовність робіт під час налагодження токарного верстата для забезпечення встановлених вимог щодо обробки зовнішніх та внутрішніх циліндричних поверхонь, торців, канавок, конічних і фасонних поверхонь. Способи налагодження та підналагодження на розмір. Поняття про автоматичне регулювання на заданий розмір.

Утримання устаткування в чистоті, своєчасне змащування вузлів і деталей, як важливі фактори запобігання корозії. Профілактичні заходи щодо запобігання корозії на робочому місці токаря.

Вправи:

1. Читання кінематичних схем токарно-гвинторізних верстатів.

2. Визначення величини подач по кінематичних схемах з використанням таблиць подач.

### Лабораторно-практичні роботи

1. Обчислення частоти обертання шпинделя токарного верстата за кінематичною схемою.

2. Обчислення величини поздовжньої подач за кінематичною схемою верстата і перевірка величини фактичної подачі.

Тема 14. Основи різання металів

Короткий історичний огляд розвитку науки про різання металів.

Поняття про пластичну деформацію, деформацію ковзання (зсув). Усадка стружки. Коефіцієнт усадки.

Вільне та невільне різання. Деформація шару металу, що зрізується. Розміри і форми шару матеріалу, який знімається різцем (в залежності від головного кута в плані і форми різальної кромки різця). Залежність деформації від інших факторів. Явище наклепу обробленої поверхні.

Поняття „наріст” і причини його утворення. Вплив наросту на зміну геометрії різальної частини інструменту та його спрацювання. Корисна дія наросту, методи зменшення нарістоутворення. Спрацювання і стійкість різців. Поняття про економічну стійкість. Вібрації в процесі різання, шляхи боротьби з вібрацією.

Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на ЛПР |
| 1 | Основні відомості про метали і сплави | 2 |  |
| 2 | Чавуни | 2 |  |
| 3 | Сталі | 5 |  |
| 4 | Корозія металів, захист від корозії | 1 |  |
| 5 | Тверді сплави | 2 | 1 |
| 6 | Кольорові метали і сплави | 4 |  |
| 7 | Термічна і хіміко-термічна обробка металів і сплавів | 2 |  |
| 8 | Неметалеві матеріали | 3 | 1 |
| 9 | Антифрикційні матеріали | 1 |  |
| 10 | Мастильні матеріали і охолоджувальні рідини | 2 |  |
| Всього годин: | 24 | 2 |

Професія – Токар

Кваліфікація – 2 розряд

Тема 1. Основні відомості про метали і сплави

Класифікація матеріалів по природі: металеві,  неметалеві, композиційні; по технологічному використанню: литво, деформуючі, зварювальні; за умовами роботи: тверді, пластичні, жароміцні.

# Атомно-кристалічна будова металів. Кристалізація металів.

# Сплави. Формування структури сплавів.

Загальні відомості про фізичні, хімічні, механічні і технологічні властивості металів і сплавів. Механічні властивості металів: міцність, пружність, пластичність, твердість, ударна в’язкість, зносостійкість.

# Діаграми стану сплавів. Залізовуглецеві сплави. Поліморфізм заліза. Діаграма стану сплаву залізо-цементит.

Тема 2. Чавуни

Вихідні  матеріали  для  виробництва чавуну. Руди, з яких виплавляють  чавун. Флюси та їх призначення. Паливо, що використовується  при виробництві чавуну. Доменна піч та її будова.

Класифікація та маркування чавунів. Галузь застосування чавунів.

# Тема 3. Сталі

Способи виробництва сталей. Класифікація за  способом виробництва; за ступенем розкислення; за хімічним складом, за якістю та призначенням.

Вуглецеві сталі. Їх хімічний склад. Маркування, і застосування вуглецевих конструкційних та інструментальних сталей.

Леговані сталі. Їх хімічний склад. Маркування і застосування легованих конструкційних та інструментальних сталей.

Сталі для різального інструменту. Швидкорізальні сталі.

# Тема 4. Корозія металів, захист від корозії

# Суть процесу корозії металів. Види корозії – хімічна й електрохімічна. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на корозію металів.

Основні відомості про способи захисту металів від корозії.

Тема 5. Тверді сплави

Тверді сплави. Роль твердих сплавів у сучасній обробці металів. Методи отримання. Класифікація спечених твердих сплавів, їх властивості і маркування.

Металокерамічні тверді сплави (ВК, ТК, ТТК). Властивості, маркування та застосування.

Мінералокерамічні сплави: їх властивості, призначення та застосування.

Лабораторно-практична робота.

Підбір твердосплавних пластин до різальних інструментів в залежності від оброблюваного матеріалу та виду обробки.

Тема 6. Кольорові метали і сплави

Мідь та її сплави (бронза, латунь), їх хімічний склад, механічні і технологічні властивості. Маркування та область застосування.

Алюміній і його сплави, їх хімічний склад, механічні і технологічні властивості. Маркування та область застосування.

Магній, його властивості. Сплави магнію (деформівні та ливарні), їх властивості, маркування, застосування.

Титан та його сплави, властивості, маркування, застосування.

Тема 7. Термічна і хіміко-термічна обробка металів і сплавів

Сутність і призначення термічної обробки. Класифікація видів термічної обробки: відпал, нормалізація, гартування, відпуск.

Основні поняття про поверхневе гартування і обробку холодом.

Термічна обробка чавунів.

Термомеханічна обробка сталей.

Види хіміко-термічної обробки сталей: цементація, азотування, ціанування, алітування та ін., їх призначення.

# Тема 8. Неметалеві матеріали

Пластмаси, їх властивості, класифікація. Застосування пластмас у промисловості.

Гума. Основні властивості гумових матеріалів, склад, сфера застосування. Ебоніт.

Надтверді матеріали. Алмазний інструмент.

Абразивні матеріали. Природні і штучні абразиви. Застосування абразивів під час обробки металів і сплавів. Абразивна шкурка, порошки, пасти.

Лабораторно-практична робота.

Ознайомлення з матеріалами, які використовуються при токарній обробці. Їх визначення за зовнішнім виглядом та властивостями.

Тема 9. Антифрикційні матеріали

Металеві антифрикційні матеріали.

Неметалеві антифрикційні матеріали.

Тема 10. Мастильні матеріали і охолоджувальні рідини

Мастильні матеріали. Масла і консистентні мастила. Найчастіше уживані мінеральні мастила.

Призначення та властивості охолоджувальних та змащувальних рідин.

Типова навчальна програма з предмета «Допуски та технічні вимірювання»

Професія – Токар

Кваліфікація – 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на ЛПР |
| 1 | Стандартизація і взаємозамінність продукції | 1 |  |
| 2 | Допуски лінійних розмірів | 5 |  |
| 3 | Основи технічних вимірювань і засоби контролю лінійних розмірів | 7 | 2 |
| 4 | Посадки гладких циліндричних поверхонь | 5 |  |
| 5 | Шорсткість поверхонь | 2 |  |
| 6 | Допуски кутів і конусів. Засоби вимірювання кутів та гладких конусів | 2 |  |
| 7 | Допуски різьб. Засоби контролю деталей різьбових з’єднань | 2 |  |
|  | Всього годин: | 24 | 2 |

Тема 1. Стандартизація і взаємозамінність продукції

Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції. Задачі стандартизації. Види стандартів та їх характеристика. Єдина система конструкторської і технологічної документації.

Взаємозамінність продукції та її види, уніфікація і нормалізація в машинобудуванні. Показники якості продукції. Похибки при виготовленні деталей машин та їх види.

Тема 2. Допуски лінійних розмірів

Види розмірів: номінальний, дійсний і граничні. Узагальнені поняття “вал” і “отвір”. Дійсне, граничні (нижнє і верхнє) та середнє відхилення. Похибка розміру. Допуск розміру. Умови придатності вала і отвору. Позначення номінальних розмірів і граничних відхилень на робочих кресленнях деталей.

Поле допуску. Схеми розташування полів допусків валів і отворів. Розрахунок граничних розмірів і допуску розміру за даними креслення. Таблиці граничних відхилень розмірів у системі ЄСДП. Користування таблицями.

Тема 3. Основи технічних вимірювань і засоби контролю лінійних розмірів

Поняття при метрологію і технічні вимірювання. Класифікація засобів контролю. Основні метрологічні характеристики засобів вимірювання: шкала, ціна поділки шкали, відлік, показання засобу контролю, границі і діапазон вимірювання, вимірювальне зусилля. Перевірка засобів контролю.

Види вимірювань: пряме і непряме, контактне і безконтактне. Методи вимірювань: безпосередньої оцінки і порівняння з мірою, комплексний і диференційований.  Похибка вимірювання та її складові.

Міри та їх роль у забезпеченні єдності вимірювань у машинобудуванні. Плоскопаралельні кінцеві міри довжини, їх призначення. Класи точності та розряди атестації кінцевих мір. Блоки з кінцевих мір довжини.

Універсальні засоби контролю лінійних розмірів. Вимірювальні лінійки. Штангенінструменти: штангенциркуль, штангенглибиномір і штангенрейсмус. Будова ноніуса. Прийоми вимірювання.

Граничні гладкі калібри-пробки та скоби і калібри для контролю довжини, висоти виступів та глибини уступів. Шаблони.

Практична робота

Контроль розмірів деталей штангенінструментами.

Тема 4. Посадки гладких циліндричних поверхонь

Поняття про систему допусків та посадок. Система ЄСДП. Точність обробки. Квалітети точності. Поняття про зазор і натяг. Класифікація посадок.

Посадки з зазором, їх застосування і розрахунок мінімального та максимального зазорів. Допуск посадки з зазором і середній зазор.

Посадки з натягом, їх застосування і розрахунок мінімального та максимального натягів. Допуск посадки з натягом і середній натяг.

Перехідні посадки, їх застосування і розрахунок. Допуск перехідної посадки.

Поля допусків валів і отворів. Позначення посадок на кресленнях.

Тема 5. Шорсткість поверхонь

Поняття про шорсткість поверхні. Параметри шорсткості поверхні. Позначення шорсткості на кресленнях. Вплив шорсткості поверхні на експлуатаційні властивості деталей машин. Зразки шорсткості.

Тема 6. Допуски кутів і конусів. Засоби вимірювання кутів та гладких конусів

Допуски кутів і конусів. Одиниці вимірювання кутів. Ряди нормальних кутів. Таблиця ступіней точності кутових розмірів. Інструментальні конуси Морзе.

Кутові міри. Кутники та їх типи. Універсальний кутомір.

Тема 7. Допуски різьб. Засоби контролю деталей різьбових з’єднань

Загальні відомості про різьбові з’єднання. Геометричні параметри метричної різьби. Ступені точності різьби. Позначення різьби на кресленнях. Контроль кроку і кута профілю різьбоміром. Калібри для контролю різьби болтів та гайок.

Типова навчальна програма з предмета   «Охорона праці»

Професія – Токар

Кваліфікація – 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на ЛПР |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2 | Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 8 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва | 4 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 4 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 6 |  |
|  | Всього годин: | 30 |  |

### Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги вивчення предмета щодо виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Кодекс законів України про працю, Закони України “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, “Про пожежну безпеку”, ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Основи законодавства України про охорону здоров(я”.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: про зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту  працюючих. Галузеві стандарти.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладання і виконання. Права трудівників на охорону праці на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту. Державний і громадський контроль  за охороною праці,  відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

Відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна) за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці.

Інструктажі  з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві, і  побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профотруєння.

Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і  професійних захворювань.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для  яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях освітніх закладів.

Фізіологічна та психологічна основи трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Пристосування людини до навколишніх умов на виробництві (почуття, сприймання, увага,  пам(ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умови праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та тих, які потребують професійного добору;  організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю за безпечними умовами праці. Світлова та звукова сигналізації. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень при  аварії.

Значення  безпеки праці на виробництві. Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки праці при експлуатації машин. Зони безпеки та їх огородження. Засоби індивідуального та колективного захисту. Світова та звукова сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальне пофарбування. Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму. Захист від пилу. Захист від газу. Захист від вібрації. Захист від несприятливих метеорологічних умов. Прилади контролю безпечних умов праці. Правила запобігання нещасних випадків. План ліквідації аварій та евакуації з приміщення.

Вимоги щодо безпеки в навчальних, навчально-виробничих, закладах освіти.

Загальні вимоги а засоби забезпечення безпечних умов праці під час роботи на токарних верстатах.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка: спецавтомашини, авто- та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний протипожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об(єктах галузі.

Організація пожежної охорони у галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз найвідоміших промислових аварій, пов(язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнування і наслідків аварій від масштабу, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових об’єктів.

Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об’єкту.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, загоряння аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про чотирипровідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруги. Електричний потенціал Землі.  Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх  вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за  професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Щорічні медичні огляди  неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи і засоби надання першої медичної допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Правила надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Оживляння. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Транспортування потерпілого.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки.  Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя  і здоров(я людей. Приклади  великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об(єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, утрат і руйнувань при аваріях, великих пожежах.

Типова навчальна програма з предмета  «Електротехніка з основами промислової електроніки»

Професія – Токар

Кваліфікація – 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на ЛПР |
| 1 | Вступ | 1 |  |
| 2 | Основи електростатики | 2 |  |
| 3 | Постійний струм та кола постійного струму | 4 | 2 |
| 4 | Електромагнетизм | 2 |  |
| 5 | Змінний струм та кола змінного струму | 4 |  |
| 6 | Електровимірювальні прилади. Електричні, радіотехнічні вимірювання | 2 |  |
| 7 | Трансформатори | 2 |  |
| 8 | Електричні машини змінного струму | 3 |  |
| 9 | Електричні машини постійного струму | 3 |  |
| 10 | Електричні апарати | 2 |  |
| 11 | Основні відомості про електробезпеку | 1 |  |
|  | Всього годин: | 26 | 2 |

Тема 1. Вступ

Коротка характеристика і зміст предмета “Електротехніка”. Зв’язок цього предмета з іншими ( математика, фізика, хімія). Значення електротехнічної підготовки токарів. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки в Україні.

Тема 2. Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція). Теорема Гауса.

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.

Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата  напруги у проводах.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Лабораторно-практична робота

Дослідження закону Ома та законів Кірхгофа для активного опору у колах постійного струму.

Тема 4. Електромагнетизм

Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника зі струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики магнітного поля. Силові лінії магнітного поля. Напруженість, магнітна індукція, магнітний потік.

Магнітне  поле провідника зі струмом. Правило буравчика. Магнітне поле  кільцеподібного провідника зі струмом і котушки з сердечником. Електромагніти. Влаштування і робота реле. Правила Ленца.  Поняття про вихрові струми.

Індуктивність. Взаємоіндукція.

Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоідальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором, графіки і векторна діаграма струму і напруги, закон Ома.

Кола змінного струму з індуктивністю і ємністю, загальні відомості.

Тема 6. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Значення і роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітноелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра. Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 7. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження.

Автотрансформатори, будова, принцип дії.

Тема 8. Електричні машини змінного струму

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних машин. Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, ККД. Електродвигуни, що встановлюються на токарних верстатах.

Тема 9. Електричні машини постійного струму

Принцип дії і будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Тема 10. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту.

Тема 11. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні способи і засоби захисту від ураження електричним струмом. Захисні заземлення, занурення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори. Поняття про ПТБ та ПТЕ.

Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень»

Професія – Токар     Кваліфікація – 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | всього | з них на ЛПР |
| 1 | Вступ до курсу креслення | 2 |  |
| 2 | Практичне застосування геометричних побудов | 2 |  |
| 3 | Аксонометричні і прямокутні проекції | 6 |  |
| 4 | Перерізи і розрізи | 3 |  |
| 5 | Робочі креслення деталей | 6 |  |
| 6 | Складальні креслення | 2 |  |
| 7 | Схеми | 2 |  |
| 8 | Читання і виконання креслень з професії | 4 |  |
|  | Всього годин: | 27 |  |

Тема 1. Вступ до курсу креслення

Роль креслень у техніці і на виробництві. Поняття про стандарти на креслення. Стандарти ЄСКД.

Формати креслень. Рамка, основний напис, його заповнення. Шрифти креслярські.

Масштаби креслень, їх призначення. Лінії креслення, найменування, призначення та правила їх нанесення.

Нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях.

Правила позначення шорсткості поверхонь на кресленнях.

Послідовність читання креслень.

Читання простих робочих креслень.

Тема 2. Практичне застосування геометричних побудов

Аналіз контурів плоских технічних деталей та виявлення їх геометричних елементів. Геометричні побудови. Ділення відрізків на рівні частини. Проведення паралельних і перпендикулярних ліній. Ділення кутів та кола.

Спряження, що застосовуються при розмітці контурів технічних деталей. Види спряжень та правила їх побудови.

Похил та конусність, їх визначення, побудова за заданою величиною та позначення на кресленнях.

Тема 3. Аксонометричні і прямокутні проекції

Креслення і ескізи деталей. Креслення деталей та їх призначення. Загальні відомості про види і способи аксонометричного проеціювання. Розташування проекцій на кресленні. Прямокутні проекції тіл. Позначення і написи на кресленнях. Оформлення креслень.

Вправи

1. Побудова проекцій геометричних тіл.

2. За заданим наочним зображенням побудувати три проекції деталі.

3. Побудова третьої проекції нескладної деталі за двома заданими.

Тема 4. Перерізи та розрізи

Розрізи. Класифікація розрізів: прості і складні (вертикальні, горизонтальні, похилі). Місцеві розрізи, їх застосування. Позначення розрізів. Поняття про складні розрізи, їх позначення.

Відмінність перерізів від розрізів. Перерізи винесені і накладені. Позначення перерізів.

Тема 5. Робочі креслення деталей та ескізи

Визначення видів деталей, даних на кресленні. Визначення головного виду, форми деталі. Визначення на кресленні розмірів деталі та її елементів, шорсткості поверхонь.

Поняття про робочі креслення.

Призначення виносних елементів, їх розташування та позначення на кресленнях.

Поняття про ескіз, його відмінність від робочого креслення. Послідовність виконання ескізів. Обмір деталі.

Зображення та умовне позначення на кресленнях різьби, зубчастих коліс, пружин.

Позначення на кресленнях квалітетів точності і шорсткості поверхонь.

Вправи

1. Читання нескладних креслень. Читання основного напису.

2. Зображення та позначення різьби та різьбових з’єднань на кресленнях.

3. Виконання ескізів деталей.

Тема 6. Складальні креслення

Поняття про складальні креслення, їх призначення.

Нанесення розмірів і позначення посадок.

Розрізи на складальних кресленнях.

Зображення і умовне позначення з’єднань деталей. Роз’ємні з’єднання: різьбові, шпонкові, зубчасті, шліцьові. Нероз’ємні з’єднання: клепані, зварні, одержані паянням. Їх зображення на кресленнях.

Передачі зубчасті і черв’ячні та їх зображення на складальних кресленнях.

Вправи

Читання складальних креслень із зображенням та позначенням з’єднань деталей.

Тема 7. Схеми

Види схем: кінематичні, електричні, пневматичні і гідравлічні.

Поняття про кінематичні схеми. Порядок читання кінематичних схем.

Умовне позначення деталей і механізмів на кінематичних схемах.

Вправи

Читання простих кінематичних схем машин і механізмів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія - 8211 Токар

Кваліфікація - 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання |
| 1 | Безпека праці та пожежна безпека в навчальних майстернях | 6 |
| 2 | Ознайомлення з будовою токарного верстата | 18 |
| 3 | Обробка зовнішніх циліндричних і плоских торцевих поверхонь | 90 |
| 4 | Обробка циліндричних отворів | 30 |
| 5 | Нарізання кріпильної різьби | 36 |
| 6 | Обробка конічних поверхонь | 30 |
| 7 | Обробка фасонних поверхонь | 24 |
| 8 | Оздоблювальна обробка поверхонь | 12 |
|  | Всього годин: | 246 |
| ІІ. Виробнича практика |
| 1 | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві | 7 |
| 2 | Самостійне виконання токарних робіт складністю 2-го розряду | 266 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 273 |
|  | Разом: | 519 |

І. Виробниче навчання

Тема 1. Безпека праці і пожежна безпека

Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травматизму, міри його попередження.

Основні правила і інструкції з безпеки праці; їх виконання. Основні правила електробезпеки. Основи промислової санітарії та гігієни труда. Їх виконання.

Пожежна безпека. Причини пожеж у приміщеннях навчальних закладів. Міри попередження пожеж. Правила користування електронагрівальними приладами, електроінструментами; відключення електромережі. Запобіжні засоби при користуванні вогненебезпечними рідинами і газами. Правила поведінки учнів при пожежі. Порядок виклику пожежної команди. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Будова і застосування вогнегасників і внутрішніх пожежних кранів.

Тема 2. Ознайомлення з будовою токарного верстата

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці.

Вправи.

Практичне ознайомлення з будовою токарного верстата. Ознайомлення з призначенням і загальною будовою токарного верстата, взаємодією його основних вузлів, пристроями до верстата.

Управління верстатом. Пуск і зупинка електродвигуна токарного верстата. Включення і виключення приводу головного руху і приводів подач.

Установка заготовок у самоцентруючому патроні. Установка патрона на шпинделі. Установка, вивірка і закріплення оброблюваної заготовки у патроні. Включення і виключення головного приводу. Знімання заготовки і патрона.

Установка заготовок у центрах. Установка центрів в шпинделі передньої бабки і пінолі задньої бабки. Перевірка правильності установки. Установка повідкового патрона. Переміщення задньої бабки вздовж станини; її закріплення. Підбір і закріплення хомутиків на заготовці. Установка заготовки у центрах. Знімання заготовки, центрів, повідкового патрона.

Установка і закріплення різців в різцетримачах різних конструкцій.

Управління супортом. Рівномірне переміщення верхніх полозків супорта. Регулювання зазорів у направляючих супортів. Поворот верхніх полозків супорта на заданий кут і його закріплення.

Установка положення рукояток коробки швидкостей на задану частоту обертання шпинделя. Установка заданих величин поздовжніх і поперечних подач. Перевірка величини подачі на один оберт шпинделя. Включення і виключення механічної поздовжньої і поперечної подач.

Користування контрольно-вимірювальними інструментами. Вимірювання деталей вимірювальною лінійкою, штангенциркулем з точністю відліку за ноніусом 0,1 мм.

Правила та підбір заготовок для установки в самоцентруючому  патроні. Установка і закріплення заготовки. Установка і закріплення різця. Наладка на задану глибину різання. Зняття пробної стружки із заготовки довжиною 4-5 мм із заданою глибиною різання. Контроль розміру. Зняття стружки довжиною 20-30 мм з подачею різця від ручного приводу. Вправи на включення і виключення механічної подачі різця.

Тренування в установці різця на глибину різання за лімбом. Зняття стружки довжиною 50-60 мм за допомогою ручної і механічної подач різця.

Прибирання верстата і робочого місця. Протирання і змащування верстата. Прийом і здача верстата та робочого місця.

Тема 3. Обробка зовнішніх циліндричних і плоских торцевих поверхонь

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці при обробці зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь.

Вправи

Обробка циліндричної поверхні на задану довжину обточування з механічною подачею різця при установці заготовок у патроні. Перевірка розмірів заготовки. Пробні проходи. Контроль діаметрів за лімбом. Обробка циліндричних поверхонь (гладких і з уступами). Підрізання уступів і торців прохідними різцями без зміни різця. Вимірювання лінійкою і штангенциркулем.

Обробка циліндричних поверхонь (гладких і з уступами) при установці заготовок, що заздалегідь центрують, у центрах. Вимірювання лінійкою і штангенциркулем.

Обробка деталей з установкою у центрах і люнетах. Засвоєння способів налагодження верстата і обробка гладких та ступінчастих циліндричних валів за допомогою повідкових пристроїв та в люнетах.

Обробка поверхонь торців великих діаметрів прохідними і підрізними різцями з установкою заготовок у самоцентруючих патронах.

Виточування зовнішніх канавок прямокутного профілю на циліндричних і торцевих поверхнях. Відрізування.

Перевірка калібрами-скобами. Вимірювання лінійкою і штангенциркулем.

Навчально-виробничі роботи. Обробка деталей, які мають зовнішні циліндричні та торцеві поверхні, і канавки. Самоконтроль з використанням універсальних вимірювальних інструментів та шаблонів.

Тема 4. Обробка циліндричних отворів

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці при обробці циліндричних отворів.

Вправи

Підбір, установка і закріплення стержньових інструментів у свердлильних патронах і в пінолі задньої бабки.

Підготовка поверхні торця під свердління. Свердління і розсвердлювання наскрізних отворів. Свердління і розсвердлювання отворів на задану глибину. Зенкерування циліндричних отворів. Контроль оброблених отворів.

Розточування наскрізних і глухих циліндричних отворів з обробкою уступу і внутрішнього торця. Визначення міжопераційних припусків на обробку. Попереднє і чистове розточування отворів. Розточування наскрізних і глухих отворів під час зенкерування. Виточування канавок в отворах. Обточування фасок і притуплення гострих кромок.

Вимірювання отворів штангенциркулем, нутроміром і глибиноміром. Контроль отворів калібрами і шаблонами. Заточування і доведення розточувальних і прорізних різців.

Зенкерування наскрізних і глухих отворів у поковках і виливках.

Контроль оброблених отворів граничними калібрами-пробками.

Центрування заготівок. Підготовка поверхні торця для центрування. Вибір діаметра свердел для центрування (за таблицею). Свердління центрового отвору комбінованим центровочним свердлом.

Навчально-виробничі роботи. Обробка циліндричних отворів. Самоконтроль з використанням універсальних вимірювальних інструментів та калібрів.

Тема 5. Нарізання кріпильної різьби

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці при нарізуванні кріпильних різьб.

Вправи.

Нарізання різьби плашками. Визначення діаметра стержня під різьбу. Підготовка поверхонь заготовки. Установка плашок у плашкотримачах.

Нарізання різьбонарізними головками і накатування різьбонакатними плашками.

Нарізання різьби мітчиками. Визначення діаметра отвору під різьбу. Свердління отвору. Підбір ЗОР.

Контроль різьби.

Навчально-виробничі роботи

Нарізання різьби плашками і мітчиками. Самоконтроль з використанням універсальних вимірювальних інструментів та шаблонів.

Тема 6. Обробка конічних поверхонь

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці при обробці конічних поверхонь.

Вправи

Обробка зовнішніх конічних поверхонь широким різцем. Установка різальної кромки широкого різця. Обробка коротких конусів широким різцем.

Обробка зовнішніх конічних поверхонь при повернутих верхніх полозках супорта. Налагодження верстата. Виконання необхідних розрахунків. Визначення величини і направлення повороту верхніх полозків супорта.

Обробка зовнішніх конічних поверхонь зміщенням корпусу задньої бабки. Налагодження верстата. Виконання необхідних розрахунків. Визначення величини і напряму зміщення корпусу задньої бабки. Обробка конічних поверхонь.

Контроль і перевірка  конічних поверхонь штангенциркулем, калібрами, шаблонами  і кутоміром (діаметрів і довжини конуса, кута похилу, кута при вершині конуса).

Тема 7. Обробка фасонних поверхонь

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця і безпеки праці.

Вправи

Обробка фасонними різцями. Попередня обробка прохідним різцем. Чистове обточування фасонним різцем.

Машинно-ручна обробка методом двох подач.

Одночасне переміщення поздовжніх і поперечних полозків супортів. Обточування опуклої і увігнутої поверхонь. Обробка сферичних поверхонь.

Обробка зовнішніх і торцевих фасонних поверхонь.

Перевірка шаблонами і вимірювання штангенциркулем.

Тема 8. Оздоблювальна обробка поверхонь

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця і безпеки праці.

Вправи. Накатування рифлень різноманітних візерунків на виробах.

Перевірочні роботи.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з підприємством; інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охорони праці підприємства). Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального захисту.

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею устаткування і організацією виробництва.

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості робіт на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці.

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів виробництва, з роботою по раціоналізації і винахідництву.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання токарних робіт складністю 2-го розряду

Самостійне виконання різноманітних токарних робіт складністю 2-го розряду з чорних і кольорових металів, зі сплавів і неметалевих матеріалів, що включають раніше вивчені операції.

Обробка деталей поштучно і невеликими партіями (в кількості 20-50 штук) типу оправок, затискних пристроїв, упорів за кресленнями і заводськими картами технологічного процесу, операційними картами і технічними умовами. Точність обробки у межах 12-14-го квалітетів.

Вибір і обґрунтування раціональних режимів різання при налагодженні верстата. Вибір, заточування і доведення різців, нормального та спеціального різального інструмента, оснащених пластинками твердих сплавів. Визначення технологічної послідовності обробки. Вдосконалення навичок контролю та самоконтролю виготовлення деталей.

Застосування високопродуктивних інструментів, пристроїв і прогресивних методів обробки новаторів виробництва.

Вибір і обґрунтування раціональних режимів різання при налагодженні верстата.

Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил безпеки праці. Виконання норм виробітку і часу. Бережлива витрата матеріалів і електроенергії. Дотримання правил безпеки праці.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

- болти відкидні, тримачі – повна токарна обробка;

- балони і фітинги – токарна обробка;

- болти і гайки – нарізання різьби плашкою і мітчиком;

- вали довжиною до 1500 мм (відношення довжини до діаметра до 12) – обдирання;

- втулки гладкі та з буртиком діаметром та довжиною до 100 мм – токарна обробка;

- гвинти з діаметром різьби до 20 мм – токарна обробка з нарізанням різьби плашкою та мітчиком;

- деталі типу втулок, кругів з неметалевих матеріалів – токарна обробка за 12-14 квалітетами точності;

- диски діаметром до 200 мм – повна токарна обробка;

- заготовки – відрізання та центрування;

- кільця діаметром до 200 мм – повна токарна обробка;

- ключі торцеві зовнішні та внутрішні – повна токарна обробка;

- коловороти і клупи – повна токарна обробка;

- кришки прості діаметром до 200 мм – повна токарна обробка;

- ливники пресованих деталей – відрізання;

- мітчики, розгортки, свердла – підрізання торця та обточування шийок під зварювання;

- наконечники перехідні нескладної форми – повна токарна обробка;

- отвори глибиною до 5 діаметрів свердла – свердління;

- привариші,  навариші,  ввариші  діаметром до 200 мм – повна токарна обробка;

- пробки, шпильки – повна токарна обробка;

- стакани, півстакани  з діаметром різьби до 20 мм, довжиною до 200 мм – повна токарна обробка;

- труби та патрубки з діаметром до 200 мм – підрізання торця, обточування фасок;

- фланці, маховики, шківи гладкі і для клинопасових   передач, шестерні циліндричні діаметром до 200 мм – токарна обробка;

- футори, штуцери, косинці, трійники, ніпелі діаметром до 50 мм – повна токарна обробка;

- штифти циліндричні – токарна обробка з припуском на шліфування.

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

Професія:  8211 Токар                        Кваліфікація: 2 розряд

| № з/п | Найменування | Кількість на групу (15осіб) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для індивідуального користування | для групового користування |  |
| Обладнання |
| 1 | Токарно-гвинторізний верстат 16К20, або інший даного класу | 15 | - | 2-3 верстати можуть бути легкого типу для виконання робіт, пов'язаних з незначною витратою енергії |
| 2 | Верстат (токарно-центровий) з висотою центрів 650-2000 мм | 1 | - |  |
| 3 | Верстат точильний двосторонній | 2 | - |  |
| 4 | Верстак слюсарний одномісний з регульованими по висоті лещатами | 1 | - |  |
| 5 | Витяжна установка | 1 | - |  |
| 6 | Верстат вертикально-доводочний однодисковий | 1 | - |  |
| 7 | Верстат ножівковий | - | 1 | Може бути замінений верстатом відрізним круглопилковим |
| 8 | Верстат фрезерно-відрізний | - | 1 |  |
| 9 | Верстат центрувальний | 1 | - | Може бути замінений центруючим пристроєм |
| Інструмент |
| 1 | Комплект токарних різців | 15 | 45 |  |
| 2 | Комплект спіральних свердел | 15 |  |  |
| 3 | Свердла центрувальні комбіновані (різних розмірів) | 25 | - |  |
| 4 | Свердло для кільцевого свердління | - | 5 | Необхідність визначається навчальним закладом |
| 5 | Свердло конструкції Овчинникова з внутрішнім підведенням ЗОР | - | 3 |  |
| 6 | Зенківка конічна | - | 5 | Кількість і потреба визначається навчальним закладом |
| 7 | Зенківка циліндрична для обробки опорних поверхонь під головки кріпильних деталей | - | 3 |  |
| 8 | Зенкер суцільний | - | 5 | Розміри і матеріал визначаються залежно від конструкції і матеріалу оброблюваних деталей |
| 9 | Мітчики ручні для метричної різьби (комплект) | - | 3 | Розміри визначаються конструкцією оброблюваних деталей |
| 10 | Мітчики ручні для дюймової різьби (комплект) | - | 3 |  |
| 11 | Мітчики ручні для трубної різьби (комплект) | - | 1 |  |
| 12 | Мітчик машинно-ручний | - | 30 |  |
| 13 | Мітчик машинний | - | 3 |  |
| 14 | Плашка для метричної різьби | - | 15 |  |
| 15 | Плашка для дюймової різьби | - | 15 |  |
| 16 | Плашка для трубної різьби | - | 5 |  |
| 17 | Круг шліфувальний | - | 2 |  |
| 18 | Круг шліфувальний алмазний | - | 3 |  |
| 19 | Брусок шліфувальний | - | 8 |  |
| 20 | Шабер тригранний | 15 | - |  |
| 21 | Ключі гайкові, необхідні для роботи на верстаті | 15 (набір) |  |  |
| 22 | Викрутка слюсарно-монтажна | 15 | - |  |
| 23 | Молоток слюсарний сталевий | - | 5 |  |
| 24 | Молоток зі вставками з м'якого металу | - | 3 |  |
| 25 | Кернер d × ℓ = 2 × 90 | 15 | - |  |
| 26 | Бородок | - | 8 |  |
| 27 | Лінійка вимірювальна металева (L = 150 мм) | 15 | - |  |
| 28 | Лінійка вимірювальна металева (L = 500 мм) | - | 5 |  |
| 29 | Лінійка повірочна лекальна | - | 5 |  |
| 30 | Штангенциркуль ШЦ І | 15 | - |  |
| 31 | Штангенциркуль ШЦ ІІ | - | 8 |  |
| 32 | Штангенглибиномір з ноніусом 0-200 мм | - | 1 |  |
| 33 | Скоба з відсічним пристроєм | - | 2 |  |
| 34 | Шаблон для перевірки кутів заточування різців | 15 | - |  |
| 35 | Шаблон для перевірки заточування свердел | 8 | - |  |
| 36 | Прилад для контролю заточування призматичних різців | - | 1 |  |
| 37 | Центрошукач | - | 1 |  |
| 38 | Калібри гладкі нерегульовані (комплект) | - | 1 | Розміри і точність вибираються залежно від конструкції оброблюваних деталей |
| 39 | Скоба гладка регульована | - | 5 |  |
| 40 | Калібри для конусів Морзе (втулки і пробки) з №0 до №6) | - | 7 |  |
| 41 | Міри довжини плоскопаралельні (набори №1 і 2) | - | 1 |  |
| 42 | Шаблони радіусні (комплект) | - | 5 |  |
| 43 | Штангенрейсмус 0-250 мм | - | 1 |  |
| 44 | Плита розмічальна | 1 | 1 |  |
| 45 | Клейма цифрові (комплект) | 1 | - |  |
| 46 | Клейма буквені (комплект) | 1 | - |  |
| 47 | Плоскогубці | 3 | - |  |
| 48 | Напилки плоскі (гостроносі або тупоносі з насічкою №0; 1; 2; 3; 4; 5 L = 315-400 мм) | 15 | 5 |  |
| 49 | Напилок тригранний (з насічкою №2) | 15 | - |  |
| Пристрої |
| 1 | Ножівкова рамка | - | 3 |  |
| 2 | Патрон для швидкозмінного інструменту | 8 | - |  |
| 3 | Патрон цанговий | 1 | - | З набором цанг |
| 4 | Патрон для мітчиків запобіжний | 1 | - |  |
| 5 | Воротки для інструментів (мітчики, розгортки) | 8 | 8 |  |
| 6 | Втулки перехідні для інструментів з конічним хвостовиком (конус Морзе від №1 до №6) | 30 | - |  |
| 7 | Головка револьверна для токарно-гвинторізних верстатів | - | 8 |  |
| 8 | Державка для свердел | 3 | 5 |  |
| 9 | Клин для знімання перехідних втулок, свердел і центрів | 15 | - |  |
| 10 | Оправка циліндрична центрова | 15 | - |  |
| 11 | Оправка фланцева з розтискною цангою | 8 | - |  |
| 12 | Оправка роликова самозатискна | 1 | - |  |
| 13 | Патрони свердлильні трикулачкові (з ключем і без ключа) | 10 | 5 |  |
| 14 | Люнет | 2 | - |  |
| 15 | Плашкотримач ручний | 5 | 5 |  |
| 16 | Плашкотримач верстатний | 5 | 5 |  |
| 17 | Державка супортна двороликова для сітчастої накатки | 3 | - |  |
| 18 | Хомут повідковий для токарних робіт | 15 | 10 |  |
| 19 | Упор поздовжнього точіння | 10 | - |  |
| 20 | Центр рифлений | 3 | 5 |  |
| 21 | Центр упорний | 15 | 5 |  |
| 22 | Центр упорний обертальний | 15 | 5 |  |
| 23 | Гачок для прибирання стружки | 15 | - |  |
| 24 | Підкладки для різців (набір) | 90 | - |  |
| 25 | Державка для правки заточувальних і шліфувальних кругів | 3 | - |  |
| 26 | Прямі і зворотні кулачки (комплект) | 15 | - |  |